Основные технические характеристики ГПЭС

| Name of parameter | Value |
| --- | --- |
| Nominal electric power, kW | 1500 |
| Nominal voltage, kV | 0,4 |
| Nominal current frequency, Hz | 50 |
| Power factor (Inductive) | 0,8 |
| Electric efficiency, no less than, % | 41 |
| Starting system | Electric starter |
| Automation degree as per GOST R 50783 | 3 |
| Fuel gas | Natural gas |
| Fuel gas pressure, kPa | 350…600 |
| Low heat value of fuel gas, kcal/Nm3 | 8480 |
| Minimum continuous load, % of the nominal value | 50 |

Основные характеристики двигателя GS16R2-PTK

| Рабочий объем, л | 79,9 |
| --- | --- |
| Тактность | четыре |
| Число цилиндров | 16-V |
| Степень сжатия | 12,0 : 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем масла в двигателе, л | 460 |
| Расход масла, г/ кВт*ч | 0,34 |
| Расход газа м3н/час при 100% нагрузке | 371,1 |
| Температура выхлопных газов, при 100% нагрузке, оС | 400 |