Основные технические характеристики ГПЭС

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 1500 |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (индуктивный) | 0,8 |
| Электрический КПД не менее, % | 41 |
| Система пуска | электро-стартерная |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 3 |
| Тип топливного газа | Природный газ |
| Давление топливного газа, кПа | 350…600 |
| Низшая теплота сгорания топливного газа, ккал/нм3 | 8480 |
| Минимальная длительная нагрузка, % от номинала | 50 |

Основные характеристики двигателя GS16R2-PTK

| Рабочий объем, л | 79,9 |
| --- | --- |
| Тактность | четыре |
| Число цилиндров | 16-V |
| Степень сжатия | 12,0 : 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 170 |
| Ход поршня, мм | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объем масла в двигателе, л | 460 |
| Расход масла, г/ кВт*ч | 0,34 |
| Расход газа м3н/час при 100% нагрузке | 371,1 |
| Температура выхлопных газов, при 100% нагрузке, оС | 400 |