Технические характеристики ЭГПА

| Наименование параметра / компонента | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭГПА- 4,0/8200- 56/1,26-Р | ЭГПА- 6,3/8200- 56/1,44-Р | ЭГПА- 12,5/6500- 76/1,5-Р | ЭГПА- 12,5/6500- 76/1,44 |
| Номинальное напряжение на входе | В | 6000/10000 | 6000/10000 | 6000/10000 | 6000/10000 |
| Производительность объемная, отнесенная к 20 °С и 0,1013 МПа | млн м³/сут. | 12,5 | 12,0 | 22,137 | 24,50 |
| Отношение давлений (степень повышения давления) | о.е. | 1,26 | 1,44 | 1, 5 | 1,44 |
| КПД привода (без нагнетателя) в номинальном режиме, не менее | о.е. | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,96 |
| Мощность привода, номинальная | кВт | 4000 | 6300 | 12500 | 12500 |
| Частота вращения, номинальная | об./мин. | 8200 | 8200 | 6500 | 6500 |
| Диапазон рабочих частот вращения, % от номинальной, без превышения номинальной мощности | % | от 70 до 105 | от 70 до 105 | от 70 до 105 | от 70 до 105 |
| Точность поддержания частоты вращения в рабочем диапазоне частот (в % от номинальной скорости), не хуже | % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Время разгона до номинальной частоты вращения, не более | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Производительность объемная, отнесённая к начальным условиям | м³/мин. | 220 | 202 | 280 | 303 |
| Давление газа конечное абсолютное при выходе из нагнетателя, не более | МПа | 4,41 | 5,49 | 7,45 | 7,45 |
| Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более | МПа | 3,50 | 3,81 | 4,966 | 5,174 |