Основные параметры газотурбинной установки MS5002E

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Приведенная по ГОСТу Р 52200–2004 номинальная мощность на муфте привода, МВт, не менее | 32,0 |
| Приведенный по ГОСТу Р 52200–2004 эффективный КПД ГТУ при работе на номинальной мощности, %, не менее | 36,0 |
| Номинальная частота вращения ротора ТНД, об./мин. | 5714 |
| Диапазон изменения частоты вращения ротора ТНД, % от номинальной | от 70 до 105 |
| Направление вращения ротора ТНД при взгляде со стороны нагрузочного устройства | по часовой стрелке, ГОСТ 22378-77 |
| Время запуска и выхода на минимальный рабочий режим (из состояния «горячий резерв»), мин. | 5 |
| Номинальный расход топливного газа, кг/с | 1,74 |
| Давление топливного газа, МПа | от 3,1 до 3,5 |
| Безвозвратные потери масла, кг/ч, не более | 0,25 |
| Номинальная/максимальная температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины), °С | 510/600 |
| Расход циклового воздуха на номинальном режиме, кг/с | 100 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины), кг/с | 101,7 |
| Степень повышения давления воздуха в осевом компрессоре | 17,0 |
| Содержание вредных веществ в выхлопных газах (определяются в осушенной пробе при температуре 0°С, давлении 0,1013 МПа и условной концентрации кислорода 15%): –оксидов азота NOх, мг/м³, не более; –оксида углерода СО, мг/м³, не более | 50 34,7 |
| Мощность выбросов вредных веществ с продуктами сгорания на режиме номинальной мощности: –оксидов азота NOх, г/с, не более; –оксида углерода СО, г/с, не более | 3,7 2,6 |