Технические характеристики

| Наименование параметра | 400-21-1С | 400СПЧ 1,44/76-32С | 400СПЧ 1,38/76-32С |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, приведенная к нормальным условиям (0,1013 МПа, 20 °С), млн м³/сут. | 78.9 | 62,0 | 66,0 |
| Объемная производительность при начальных условиях, м³/мин. | 505 | 748 | 780 |
| Потребляемая мощность, МВт | 30,4 | 29,5 | 28,3 |
| Политропный коэффициент полезного действия ЦБН, не менее,% | 85,0 | 85,0 | 84,0 |
| Степень сжатия | 1,4 | 1,44 | 1,38 |
| Давление газа конечное (абс.), МПа | 11,86 | 7,45 | 7,45 |
| Температура на входе в нагнетатель, °С | 5 | 15 | 20 |
| Частота вращения ротора нагнетателя, об./мин. | 5550 | 5550 | 5550 |

Примечание

Значение параметров нагнетателя может быть изменено для конкретных необходимых условий эксплуатации.

Основные параметры нагнетателя 400-21-1С соответствуют указанным данным при следующих начальных расчетных условиях

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Давление газа абсолютное при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, МПа | 8,45 |
| Температура газа при входе во всасывающий патрубок нагнетателя, °С | 5 |
| Плотность газа, отнесенная к 20 °С и 0,1013 МПа, кг/м³ | 0,689 |
| Расчетная частота вращения ротора нагнетателя, об./мин. | 5550 |
| Примечание: расчетная частота вращения ротора нагнетателя 97-98 % от номинальной частоты вращения турбины в соответствии с п. 5.23 «Типовые технические требования к газотурбинным ГПА и их системам» СТО Газпром 2.3.5-138–2007. |