The Main Parameters of the replaceable flow paths for Modernization of Serial Natural Gas Compressors

| Name of parameter |  | Type of Replaceable Flow Path |
| --- | --- | --- |
|  | 235- 26-1 | 235 СПЧ 1,32/76 -5000 ЭГПА | 235- 28-1 | 295ГЦ2-500/26-45М | 235 СПЧ 1,4/76- 5300-АЛ -31СТ | 370 СПЧ 1,4/7,45 -9000 | 370 СПЧ 1,4/76 -6500 -ПС90 |
| Volume capacity referred to 20 °С and 0,1013 MPa, mln m³ /day | 28 | 30,4 | 35 | 11,4 | 39 | 18,16 | 23,45 |
| Mass capacity, kg/s | 221 | 240 | 276,2 | 90,5 | 244,3 | 143,3 | 185 |
| Volume capacity referred to the initial conditions, m³ /min. | 312 | 332,8 | 408 | 441,4 | 377 | 212 | 248 |
| Final gas pressure at the compressor outlet, MPa abs. | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 4,02 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| Pressure ratio | 1,35 | 1,32 | 1,4 | 2,2 | 1,45 | 1,4 | 1,45 |
| Polytropic efficiency, no less than | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,83 |
| Power consumed by the compressor, MW | 11,5 | 11,5 | 15,95 | 15,2 | 16,0 | 8,5 | 13,2 |
| Initial conditions:gas pressure at the compressor inlet, MPa, abs. | 5,52 | 5,64 | 5,32 | 1,83 | 5,14 | 5,32 | 5,14 |
| Gas temperature at the compressor inlet, °С | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| Gas density referred to 20 °С and 0,1013 MPa, kg/m³ | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,686 | 0,682 | 0,682 | 0,682 |
| Nominal speed of the rotor, min-¹ | 5000 | 5000 | 5200 | 5300 | 5300 | 4800 | 6500 |
| Compressor drive | СТД-12500 | СТД-12500 | ДЖ-59 или ДГ-90 | ПС-90 | АЛ-31 СТ | ГТК-10-4 | ПС-90 |
| Type of the package | I | I | I |  | I | I | I |

| Name of parameter | Type of Replaceable Flow Path |
| --- | --- |
|  | 370-21 -2 | 370 СПЧ 1,23- 6500 ПC | 370 СПЧ 1,5/76- ЭГПА-Р | 520-21 -1 | 650-23 -1 | 650 СПЧ 1,37/76- 5000- НК36 СТ |
| Volume capacity referred to 20 °С and 0,1013 MPa, mln m³/day | 25,4 | 32,6 | 20,75 | 32,0 | 36,9 | 54,0 |
| Mass capacity, kg/s | 200,5 | 251,5 | 162,8 | 252,6 | 291,5 | 426,2 |
| Volume capacity referred to the initial conditions, m³/min. | 300 | 430 | 260,6 | 528 | 420 | 610 |
| Final gas pressure at the compressor outlet, MPa abs. | 7,45 | 7,11(на выходе 2-го нагнета-теля) | 7,45 | 5,49 | 7,45 | 7,45 |
| Pressure ratio | 1,42 | 1,54 | 1,5 | 1,42 | 1,37 | 1,37 |
| Polytropic efficiency, no less than | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,835 |
| Power consumed by the compressor, MW | 12,4 | 10,5(на муфте 2-го нагнетателя) | 11,4 | 15,9 | 15,85 | 23,2 |
| Initial conditions: gas pressure at the compressor inlet, MPa, abs. | 5,546 | 4,61(1-го нагнетателя) | 4,97 | 3,866 | 5,44 | 5,44 |
| Gas temperature at the compressor inlet, °С | 15 | 10(на входе 1-го нагнетателя) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gas density referred to 20 °С and 0,1013 MPa, kg/m³ | 0,682 | 0,682 | 0,6783 | 0,682 | 0,682 | 0,682 |
| Nominal speed of the rotor, min-¹ | 4800 | 6500 | 4800 | 5200 | 5200 | 5000 |
| Compressor drive | СДГ-12,5-2 | ПС-90 | СДГ-12,5-2 | ГТНР-16 | ДЖ 59 ЛГ или ДГ-90 | НК-36 СТ |
| Type of the package | II |  | II | II | II | II |