Technical characteristics

| Name of parameter | 220-11-1, EGPU 4,0 | 200-21-1, EGPU 6,3 | 300-21-1, EGPU 12,5 | 320-31-1, EGPU 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume capacity referred to 20 °С and 0.1013 MPa, mil Nm³/s | 12,5 | 12 | 22,137 | 15,85 |
| Volume capacity referred to the initial conditions, m³/min | 220 | 202 | 280 | 320 |
| Final gas pressure at the compressor outlet, MPa, abs. | 4,41 | 5,49 | 7,45 | 5,59 |
| Pressure ratio | 1,26 | 1,44 | 1,5 | 1,747 |
| Polytropic efficiency, no less than | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
| Power consumed by the compressor, MW | 3,8 | 6 | 12,0 | 12,1 |
| Initial conditions |
| Initial gas pressure at the compressor inlet, MPa, abs. | 3,5 | 3,81 | 4,966 | 3,2 |
| Gas temperature at the compressor inlet, °C | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gas density referred to 20 °C, 0.1013 MPa, kg/m³ | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,7071 |
| Nominal rotor speed, min.-¹ | 8200 | 8200 | 6500 | 6500 |