Specifications

| Parameters | Compressor Type |
| --- | --- |
|  | К5500-41-1 (К5500-42-1) | К3250-41-2 (К3250-42-1) | К 5500-41-1М |
| Compressed Fluid | Air |
| Volumetric Suction Capacity, m³/min. | 4200 (4000) | 3250 (2450) | 5200 |
| Final Air Pressure, MPa abs. | 0,51 | 0,441 | 0.51 |
| Initial Parameters: temperature, °С | 20 | 20 | 20 |
| pressure, MPa abs. | 0,098 | 0,098 | 0.098 |
| Rated Rotor Speed, rpm. | 3440 (3380) | 3370 (3280) | 3450 |
| Compressor Consumed Power, MW | 17,2 (16,3) | 11,2 (8,7) | 22 |
| Drive Type: steam turbine | К-22-90-2 (К-19-35-2(3)) | К-12-35-2 (К-12-35-3) | ВКВ-22-II |
| Cooling Water Rate, m³/h | 750 (600) | 500 | 750 |
| Overall Dimensions, m: |  |
| Foundation Length | 15,3 | 14,3 | 15.3 |
| Foundation Width | 7,1 | 6,9 | 7.05 |
| Floor Level of the Mechanical Equipment Room | 7,2 | 7,2 | 7.2 |
| Crane Hook Lifting Height in reference to the mechanical equipment room floor level | 6,1 | 5,7 | 6.1 |
| Weight, tonnes |  |
| Of the as-delivered compressor | 112 | 83 | 112 |
| Of the heaviest assembly unit during assembling and operation | 34,1 | 24,4 | 34,1 |