Технические характеристики ЦКМ для доменных печей

| Параметры | Тип компрессора |
| --- | --- |
|  | К5500-41-1 (К5500-42-1) | К3250-41-2 (К3250-42-1) | К 5500-41-1М |
| Сжимаемая среда | Воздух |
| Объемная производительность при условиях всасывания, м³/мин. | 4200 (4000) | 3250 (2450) | 5200 |
| Давление воздуха конечное, МПа абс. | 0,51 | 0,441 | 0.51 |
| Начальные параметры: температура, °С | 20 | 20 | 20 |
| давление, МПа абс. | 0,098 | 0,098 | 0.098 |
| Частота вращения ротора, номинальная, об./мин. | 3440 (3380) | 3370 (3280) | 3450 |
| Мощность, потребляемая компрессором, МВт | 17,2 (16,3) | 11,2 (8,7) | 22 |
| Тип привода: паровая турбина | К-22-90-2 (К-19-35-2(3)) | К-12-35-2 (К-12-35-3) | ВКВ-22-II |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч | 750 (600) | 500 | 750 |
| Габаритные размеры, м: |  |
| длина фундамента | 15,3 | 14,3 | 15.3 |
| ширина фундамента | 7,1 | 6,9 | 7.05 |
| высота пола машинного зала | 7,2 | 7,2 | 7.2 |
| высота подъема крюка крана от уровня пола машинного зала | 6,1 | 5,7 | 6.1 |
| Масса, тонны |  |
| компрессора в объеме поставки | 112 | 83 | 112 |
| наиболее тяжелой сборочной единицы при монтаже и эксплуатации | 34,1 | 24,4 | 34,1 |