Технические характеристики

осевых компрессоров для доменных печей

| Параметры | Тип компрессора |
| --- | --- |
|  | К-3750-1 | К-4300-1 | К-4950-1 |
| Сжимаемая среда | Воздух |
| Объемная производительность при условиях всасывания, м³/мин. | 3750 | 4280 | 4930 |
| Давление воздуха конечное, МПа абс. | 0,46 | 0,48 | 0,54 |
| Начальные параметры: температура, °С | 30 | 30 | 30 |
| давление, МПа абс. | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Плотность газа при 20°С и 0,1013МПа, кг/м³ | 1,2046 | 1,2046 | 1,2046 |
| Частота вращения ротора, номинальная, об./мин. | 5400 | 5100 | 5200 |
| Мощность, потребляемая компрессором, МВт | 15,8 | 18,7 | 23,6 |
| Тип привода: паровая турбина | П-16-3,4/0,8-1 | П-18-3,4/0,8-1 П-23- 8,8/0,8-1 | П-23-8,8/0,8-1 |
| номинальная мощность, МВт | 15,8 | 18,7 | 23,6 |
| рабочий диапазон частоты вращения ротора, об./мин. | 3900-5400 | 4600-5200 | 4600-5200 |
| Габаритные размеры, м: |
| длина фундамента | 9 | 12,53 | 12,9 |
| ширина фундамента | 5,24 | 4,6 | 4,6 |
| высота пола машинного зала | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| высота подъема крюка крана от уровня пола машинного зала | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Масса, тонны |
| компрессора в объеме поставки | 51 | 50 | 50 |
| собственно компрессора | 30,0 | 28,0 | 28,0 |
| наиболее тяжелой сборочной единицы при монтаже/эксплуатации | 30/11,2 | 35/11,5 | 35/13 |