Технические характеристики ЦКМ общего и специального назначения

| Параметры | Тип компрессора |
| --- | --- |
|  | К3000- 61-1 | К1290- 121-1 | К1700- 61-1 | К905- 62-1 | К384- 61-1 | К590- 41-1 | К390-112-1 | К420- 91-1/2 | Н1000- 31-1 | Н1000- 32-1 | К3000- 63-1 | К525- 61-1 |
| Сжимаемая среда | Воздух | Азот | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
| Объемная производительность при условиях всасывания, м³/мин. | 3000 (2700) | 1210 | 1700 | 950 | 403 | 580 | 370 | 390 | 395 | 925 | 1025 | 3300 | 525 |
| Давление воздуха конечное, МПа абс. | 0,6 | 3,53 | 0,736 | 0,735 | 0,883 | 0,431 | 3,24 | 3,24 | 1,6 | 0,284 | 0,334 | 0,706 | 0,88 |
| Начальные параметры: температура, °С | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 |
| давление, МПа абс. | 0,098 | 0,092 | 0,095 | 0,095 | 0,098 | 0,098 | 0,103 | 0,0953 | 0,098 | 0,0981 | 0,0981 | 0,095 | 0,098 |
| Частота вращения ротора, номинальная, об./мин. | 3250 (3280) | 3300/ 9240 | 4554 | 5690 | 9100 | 7628 | 9100 16333 | 9100 16333 | 9008 | 4600 | 5070 | 3000 | 7628 |
| Мощность, потребляемая компрессором, МВт | 20,5 (18) | 12,0 | 8,35 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | 3,65 | 3,7 | 2,9 | 2,4 | 3,15 | 15,5 | 3,0 |
| Тип привода: |
| электродвигатель |  |  | СТД- 10000- 2УХЛ4 | СТД- 6300- 2УХЛ4 | СТД- 3150- 2УХЛ4 | СТД- 2500- 2УХЛ4 | СТД-5000- 2УХЛ4ц | 4АЗМ- 3150/ 6000 | СТД- 3150- 2У4 | СТД- 4000- 2У4 | ТДС- 20000- 2УХЛ4 | СТД- 3150- 2УХЛ4 |
| паровая турбина | К-22- 90-2 (К-19- 35-3) | К-15- 41-1 |  |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч | 1000 | 560 | 1024 | 650 | 315 | 295 | 326 | 326 | 373 |  | 1572 | 352 |
| Габаритные размеры, м: |
| длина фундамента | 17,8 | 15 | 13,15 | 11,6 | 9 | 2,3 | 11,5 | 11,5 | 10,7 | 8,75 | 8,75 | 15 | 9,7 |
| ширина фундамента | 6,9 | 6,8 | 5,1 | 5,0 | 3,15 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,15 | 3,80 | 3,80 | 7 | 3,5 |
| высота пола машинного зала (высота подвального помещения) | 7,2 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6 | 3,8 |
| высота подъема крюка крана от уровня пола машинного зала | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 3,5 |
| Масса, тонны |
| компрессора в объеме поставки | 122 | 122 | 82,1 | 60,5 | 27,25 | 30 | 54,1 | 54,1 | 38,3 | 25,9 | 25,98 | 224 | 35,9 |
| наиболее тяжелой сборочной единицы |
| при монтаже | 12,9 |  | 45,2 | 37,5 | 12,72 | 10,9 | 13,67 | 13,67 | 13,7 | 17,5 | 17,5 | 40,5 | 13,34 |
| при эксплуатации | 9,0 |  | 17,5 | 12,0 | 2,9 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 6,7 | 39 | 4,7 |