Технические характеристики

| Параметры | Тип нагнетателя |
| --- | --- |
|  | 47-71-1С | 47С СПЧ 2,5/116 |
| Производительность объемная, отнесенная к 20°С и 0,1013 МПа, млн м³/сут. | 3,44 | 2,51 |
| Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м³/мин. | 45 | 44 |
| Давление газа конечное на выходе компрессора, МПа (абс.) | 9,5 | 8,25 |
| Отношение давлений | 1,98 | 2,34 |
| Политропный КПД, не менее | 0,8 | 0,805 |
| Мощность, потребляемая нагнетателем, кВт | 3650 | 3300 |
| Давление газа на входе в нагнетатель, МПа | 4,8 | 3,53 |
| Температура газа на входе в нагнетатель, °С | 15 | 6 |
| Плотность газа, отнесенная к 20°С и 0,1013 МПа, кг/м³ | 0,682 | 0,682 |
| Номинальная частота вращения ротора, мин. -¹ | 10290 | 10350 |