Основные технические характеристики нагнетателей

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | 170-31-1С | 125-31-1С | 151-21-1С | 151СПЧ1,6 5/4,83С | 385-21-1 |
| Производительность объемная отнесенная к 20°С и 0,1013 МПа, млн м³/сут. | 5,25 | 4,3 | 7,87 | 4,43 | 32 |
| Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м³/мин. | 150 | 123 | 151 | 96,1 | 385 |
| Давление газа конечное на выходе компрессора, МПа (абс.) | 3,74 | 3,74 | 4,62 | 4,83 | 7,45 |
| Отношение давлений | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,65 | 1,44 |
| Политропный КПД, не менее | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,85 |
| Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт | 3900 | 3400 | 3750 | 3250 | 15,2 |
| Давление газа на входе в нагнетатель, МПа | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,93 | 5,174 |
| Температура газа на входе в нагнетатель, °С | 2 | 2 | 10 | 8,5 | 15 |
| Плотность газа, отнесенная к 20°С и 0,1013 МПа, кг/м³ | 0,681 | 0,681 | 0,6913 | 0,6913 | 0,682 |
| Номинальная частота вращения ротора, мин.-¹ | 10300 | 10400 | 10200 | 10300 | 5050 |
| Габаритные размеры блока нагнетателя, мм длина ширина высота | 2230 1590 1435 | 2230 1590 1435 | 2037 1590 1435 | 2037 1590 1435 | 2900 2530 3150 |
| Масса наиболее тяжелых частей, кг блок корпус пакет |  |  | 26800 12200 9900 |
| Высота подъема крюка крана от уровня пола машзала в помещении для разборки пакета, мм | 2200 | 2200 | 1500 | 1500 |  |
| Масса наиболее тяжелой части, кг при монтаже (внутри контейнера) при эксплуатации (вне контейнера) | 9550 1000 | 9740 1000 | 8500 1000 | 8500 1000 | 24600 8800 |