Турбины паровые для привода центробежных компрессоров

| Модель | Мощность номинальная, МВт | Мощность максимальная (на конд. реж), МВт | Расход пара на номинальном режиме, т/ч | Расход пара на максимальном режиме, т/ч | Давление, МПа | Температура, °С | Частота вращения вала, мин-¹ | Схема | Расход охлаждающей воды, т/ч | Удельная масса турбины, т/МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К22-90-2М | 23,0 |  | 82,6 |  | 8,83 | 535 | 2500- 3500 |  | 4900 | 2,0 |
| К22-90-2 | 20,5 |  | 79 |  | 8,83 | 535 | 2500- 3500 |  | 4900 | 2,24 |
| К19-35-2 | 19 |  | 83,8 |  | 3,43 | 435 | 2500- 3400 |  | 4900 | 2,21 |
| К12-35-2 | 12,8 |  | 57,5 |  | 3,43 | 435 | 2500- 3500 |  | 3300 | 3,28 |
| К12-35-3 | 11,6 |  | 51,7 |  | 3,43 | 435 | 2500- 3500 |  | 3300 | 3,62 |
| К-25-3,0 | 26,0 | 26,0 | 116,0 | 116,0 | 2,94 | 400 | 2500-3500 | ПНД | 5500 | 1,54 |