Турбины паровые для привода осевых компрессоров

| Модель | Мощность номинальная, МВт | Мощность максимальная (на конд. реж), МВт | Расход пара на номинальном режиме, т/ч | Давление, МПа | Температура, °С | Частота вращения вала, мин-¹ | Наличие, диапазон регулирования по расходу пара (т/ч) и давлению на вх. СА (МПа) | Расход пара на теплофикацию, т/ч (параметры °С/МПа) | Расход охлаждающей воды, т/ч | Удельная масса турбины, т/МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-23- 8,8/0,8 |  | 23,6/15,8 | 94,7/123,4 | 8,83 | 535 | 4600- 5200 | 0,59-1,08 | 86,4 | 4900 | 1,78 |
| П-18- 3,4/0,8 |  | 18,7/12,7 | 85,5/140,9 | 3,43 | 435 | 4600- 5200 | 0,59-1,08 | 114,5 | 4900 | 1,93 |
| П-16- 3,4/0,8 |  | 15,8/10,8 | 73,8/118,4 | 3,43 | 435 | 3500- 5400 | 0,59-1,08 | 94,7 | 3800 | 2,23 |
| П-10- 3,4/0,8 |  | 11,0/7,8 | 50,8/86,9 | 3,43 | 435 | 3500- 5300 | 0,118- 0,245 | 66,5 | 3300 | 3,04 |