Технические характеристики компрессора

| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная механическая мощность, потребляемая компрессором на промежуточном вале электродвигателя | кВт | 3800 |
| Производительность объемная, отнесенная к 20 °С и 0,1013 МПа | тыс м³/сут. | 855 |
| Производительность объемная, отнесённая к начальным условиям | м³/мин. | 235 |
| Давление газа конечное абсолютное при выходе из компрессора | МПа | 3,5 |
| Давление газа начальное абсолютное при входе в компрессор | МПа | 0,25 |
| Температура газа на входе в компрессор | °С | 15 |
| Номинальное число оборотов | об./мин. | 14000 |
| Направление вращения ротора (по часовой стрелке, если смотреть на компрессор со стороны привода) | - | правое |